Ausschreibungstext für ISIFOAM-Kombischottsystem BDS 200  S 90-Massivbauteil

Pos. 1. …

Brandschutz-Stein - Kombischott S 90 nach

DIN 4101-9, System ISIFOAM,  mit

ISIFOAM-Brandschutzusteinen 200 BDS N,

Zulassungsnummer : Z-19.15-1182 zur Abschottung

von Elektrokabeln, Lichtwellenleitern,

brennbaren Rohre < 110 mm und nichtbrennbaren

Rohren in Massivbauteilen, Decken und Wände der

Feuerwiderstandsklasse F 90 / REI 90 / EI 90

Wanddicke >100 mm

Deckendicke > 150 mm

Bauteildicke >200 mm.

Angebotenes Fabrikat: …………………….

Zulassungsnummer    : …………………….

Maximale Belegung der Öffnungsfläche 60 %.

Maximale Schottgröße b=< 1.000  x 1.000 mm,

Schottgröße bis 0,02 m² 				Stück …..	............	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,05 m²		Stück …...	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,10 m²		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,20 m²		Stück ….	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,30 m²		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,40 m²		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,50 m²		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,60 m²		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,70 m²		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,80 m²		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,90 m²		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 1,00 m²		Stück …..	……….	……….

Pos. 2. …

Zulagepreis für die Aufleistung der Massivbauteile

der Pos. 1 auf eine Dicke von 200 mm mittels

ISIBOARD-Kalzium-Silikat-Brandschutzplatten,

Streifenbreite 100 mm. Die Befestigung hat mit Fischer-

Ankern FNA, Abstand < 200 mm zu erfolgen.                   m …..	……….	……….

Pos. 3. …

Zulagepreis für den Anbau von Rockwool-

Rohrschalen RS 835, nichtbrennbar, Schmelzpunkt >1.000° C,

zu der v. g. Kombiabschottungen, für Rohre > 63,5 mm,

Anordnung beidseitig, Länge > 600 mm,

Befestigung mit Wickeldraht – 4 Wicklungen je Seite

Rohrdurchmesser > 63,5 mm	                                    m …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser bis  70 mm                     m …... 	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser bis   80 mm                    m …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser bis 100 mm                    m …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser bis 125 mm                    m …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser bis 140 mm                    m …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser bis 168 mm	    m …..	……….	……….

Pos. 4. …

Zulagepreis für den Anbau von Rockwool-

Rohrschalen RS 835, nichtbrennbar, Schmelzpunkt >1.000° C,

zu der v. g. Kombiabschottungen, an Rohre > 63,5 mm,

Anordnung beidseitig, Länge > 800 mm,

Befestigung mit Wickeldraht – 4 Wicklungen je Seite

Rohrwerkstoff: Kupferrohre

Rohrdurchmesser bis 22 mm	                                    m …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser bis   28 mm                    m …... 	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser bis   35 mm                    m …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser bis   42 mm                    m …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser bis   54 mm                    m …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser bis 88,5mm                    m …..	……….	……….