Ausschreibungstext für nichtbrennbare Leitungen mit weiterführender Dämmung

Pos. .....

Abschottung von nichtbrennbaren Leitungen mit weiterführender nichtbrennbarer Dämmung, Dämmung Schmelzpunkt > 1000°, RG > 90 kg/m³, , Feuerwiderstandsklasse F 30 / F 60 / F 90,  unter Verwendung von HBT-Brandschutzmörtel M3, Mörtelklasse CS IV nach DIN EN 998-1. – amtlicher Nachweis MPA Dresden – Nr. 06-6-4014/2. Die Abstandsregelung der Leitungen sind nach LAR 2005 – Abs. 4.3.3. zu beachten. Die Leitungen sind in der Dicke des Bauteils gefügedicht zu vermörteln.

Bauteildicke D/W	: F 30 - 60 mm

F 60 - 70 mm

F 90 - 80 mm

Wanddicke		:	.......... mm

### Deckendicke		:	…….. mm

### Schottgröße		:	.......... x ..........mm

Menge		:	.......... Stück

090610