# Ausschreibungstext für HBT-ISIBOARD Plattenkleidung

# Stahltstützen

Pos. ….

Plattenbekleidung zur brandschutztechnischen

Ertüchtigung von Stahlträgern, offene Profile, 4-seitig, Feuerwider-

standsklasse R 30 / 60 / 90 / 120 / 180 / 240 nach EN 1363,

statisch bestimmte Temperatur …. °C,

.

Die Plattendicke ist nach dem U/A-Wert der

Stahlprofile zu bestimmen. Die Platten sind

dicht zu stoßen.

Stahlprofil : …….

U/A-Wert  : …….

Bekleidungsdicke : ….. mm

Erzeugnis:

HBT-ISIBOARD-Brandschutzplatten Typ L,

Raumgewicht  250 kg/m³

Verarbeitung nach HBT-Arbeitsblatt  T 1.500.

# Angebotenes Erzeugnis: .................................

# Menge		:	………. m²

# Pos. …

# Ausführung wie zuvor beschrieben, jedoch als

3-seitige Plattenbekleidung, Feuerwider-

standsklasse R 30 / 60 / 90 / 120 / 180 / 240  nach EN 1363,

statisch bestimmte Temperatur …. °C,

Stahlprofil : …….

U/A-Wert  : …….

Bekleidungsdicke : ….. mm

Erzeugnis:

HBT-ISIBOARD-Brandschutzplatten Typ L,

Raumgewicht  250 kg/m³

Verarbeitung nach HBT-Arbeitsblatt  T 1.500.

# Angebotenes Erzeugnis: .................................

# Menge                  		……… m²

# Pos. …

# Ausführung wie zuvor beschrieben, jedoch als

2-seitige Plattenbekleidung, Feuerwider-

standsklasse R 30 / 60 / 90 / 120 / 180 / 240 nach EN 1363,

statisch bestimmte Temperatur …. °C,

Stahlprofil : …….

U/A-Wert  : …….

Bekleidungsdicke : ….. mm

Erzeugnis:

HBT-ISIBOARD-Brandschutzplatten Typ L,

Raumgewicht  250 kg/m³

Verarbeitung nach HBT-Arbeitsblatt  T 1.500.

# Angebotenes Erzeugnis: .................................

# Menge                  		……… m²

# Pos. …

Plattenbekleidung zur brandschutztechnischen

Ertüchtigung von Stahlstützen, 1-seitige Platten-

bekleidung, Feuerwiderstandsklasse

R 30 / 60 / 90 / 120 / 180 / 240 nach EN 1363,

statisch bestimmte Temperatur …. °C,

Stahlprofil : …….

U/A-Wert  : …….

Bekleidungsdicke : ….. mm

Erzeugnis:

HBT-ISIBOARD-Brandschutzplatten Typ L,

Raumgewicht  250 kg/m³

Verarbeitung nach HBT-Arbeitsblatt  T 1.500.

Die Beklkeidungsplatten sind direkt mit Schuss-

bolzen oder selbstschneidenden Schrauben in die

Flansche der Stahlprofile zu befestigen.

# Angebotenes Erzeugnis: .................................

# Menge :			…….. m

# Pos. …

# Zulagepreis für Wandanschlüsse der zuvor be-

# schriebenen Plattenbekleidungen. Brandschutz-

# technische Verspachtelung der Anschlussfuge.

# zwischen Wand und Plattenbekleidung.

# Menge  			…….. Stück

# Pos. ….

# Zulagepreis zur Ausbildung von Anschlüssen,

# Stahlstützenbekleidungen an Trägerbekleidungen

# Menge     			…….. Stück

# Pos. …

# Zulagepreis zur Bekleidung von anschließenden,

# nichtklassifizierten Stahlprofilen. Die Stahlprofile sind

# in der Bekleidungsdicke der Träger zu bekleiden,

# Festlegung nach DIN 4102-4, Abs. 6.1.4.1

# R   30 bis R   90 – 300 mm

# R 120 bis R 180 – 600 mm

# Menge			…….. Stück

# Pos.. ….

# Zulagepreis für die optische Verspachtelung der v. g.

# Plattenbekleidung mit HBT-ISIPLAN Spachtelung.

# Verspachtelung in der Oberflächenqualität

# Q1 / Q2 / Q 3 / Q4

# Menge  :			…….. m²

# Pos. …

# Zulagepreis für die Lieferung und Anbringung

# von Kantenschutzschienen, z. B. Protektor Nr.

# 9078.

# Menge                      		……… m

# 130826