Ausschreibungstext für Lüftung – Stahblech Luftakanlbekleidung EI 90

Pos. .....

Brandschutztechnische Bekleidung von

Stahlblech Luftkanälen, Feuerwider-

Standsklasse EI 90 nach EN 1366-1,

Bekleidung einlagig, innenliegende Ab-

hängungen, Stoßhinterlegungen und Stoß-

abdeckungen. Bekleidungen 4-seitig.

Querschnitte Stahlblechkanal

<1.250 x 1.000 mm - (Breite x Höhe). Die

Ausführung der Bekleidungen nach den

Festlegungen der Allgemeinen bauauf-

sichtlichen Zulassung zu erfolgen. Die Ab-

hängungen sind nach den Festlegungen

der DIN 4102-4 auszuführen.

Waagrechter Kanal

Querschnitt Stahlblech Luftkanal

…. X …. ( Breite x Höhe)

Abhängehöhe   ……

Gewähltes System:

HBT-ISIBOARD Stahlblech Luftkanalbe-

kleidung nach HBT-Arbeitsblatt L 7.200

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

P-MPA-E-12-005 NRW

Gültig bis 13.04.2017                                      		m²/€ .........

Pos. …..

Ausführung wie vor, jedoch als senkrechter

Kanal. Die Lastabtragung der Stahlblech

Luftkanäle hat im Abstand von < 5,00 m in die

Geschossdecken zu erfolgen. Ausführung

nach  HBT-Arbeitsblatt L 7.200 und

Querschnitt Stahlblech Luftkanal

…. X …. ( Breite x Tiefe)					m²/€ ……..

Pos. …..

Ausführung wie vor wie, jedoch als

Formstück – Bogen  bis 45°                                        	Stück/€ …….

Pos. …..

Ausführung vie vor, jedoch als

Formstück – Bogen bis 90°				Stück/€ ……..

Pos. …..

Ausführung wie vor, jedoch als

Formstück – T-Stück					Stück/€ …….

Pos. …..

Ausführung wie vor, jedoch als

Formstück – Etagenbogen					Stück/€ ……..

Pos. …..

Ausführung wie vor, jedoch als

Formstück – Übergangsstück				Stück/€ ……..

Pos. …..

Ausführung wie vor, jedoch als

Formstück – Hosenstück					Stück/€ ……..

Pos. …..

Bekleidung der Gewindestäbe in

Plattendicke der ISIBOARD-Brand-

Schutzplatten, bei Abhängehöhe,

gemessen von der oberseitige Bekleid-

ungsplatte bis Unterkante Betondecke

>1.500 mm							m/€ …….

Pos. …..

Wanddurchführungen durch Massivwände

F 90 nach DIN 4102-2 /-4 oder EN 1365, Feuer-

Widerstandsklasse EI 90 / REI 90 / REI-M 90

Ausführung nach HBT-Arbeitsblatt L 7.200		m/€ ……..

Pos. …..

Wanddurchführungen durch leichte Trenn-

Wände der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach

DIN 4102-2 /-4, oder EN 1364 – EI 90

Ausführung nach HBT-Arbeitsblatt L 7.200		m/€ ……..

Pos. …..

Zulagepreis zu Pos. 1 für die Bekleidung von

Kompensatoren der Stahlblech Luftkanäle		Stück/€ ……..

Pos. …..

Zulagepreis zu Pos. 1 für die Ausbildung

einer Revisionsöffnung nach HBT-Arbeits-

blatt L 7.200

Größe :   …. X …. mMm					Stück/€ ……..

Die vorstehenden Texte sind im Format WORD erstellt worden.