Ausschreibungstext für ISIFOAM-Kabelsbschopttungssystem BDS Stopfen  S 90-Massivbauteil

Pos. 1. …

Kabelabschottung mit HBT-ISIFOAM Brandschutz-

stopfen BDS nach AbZ Nr. Z-19.15-1318 für Massiv-

wände und -decken liefern und einbauen,

inkl. rauchgasdichtem Verschließen der

Kabelzwickel und evtl. offener Zwischenräume mit

HBT-ISIFOAM Brandschutzmasse BDS-N (1K).

Geforderte Feuerwiderstandsdauer: S90

Durchmesser :  ……..			Menge : ….              EP : ………….

Brandschutz-Stein - Kombischott S 90 nach

DIN 4101-9, System ISIFOAM,  mit

ISIFOAM-Brandschutzusteinen 200 BDS N,

Zulassungsnummer : Z-19.15-1182 zur Abschottung

von Elektrokabeln, Lichtwellenleitern,

brennbaren Rohre < 110 mm und nichtbrennbaren

Rohren in Massivbauteilen, Decken und Wände der

Feuerwiderstandsklasse F 90 / REI 90 / EI 90

Wanddicke >100 mm

Deckendicke > 150 mm

Bauteildicke >200 mm.

Angebotenes Fabrikat: …………………….

Zulassungsnummer    : …………………….

Maximale Belegung der Öffnungsfläche 60 %.

Maximale Schottgröße b=< 1.000  x 1.000 mm,

Schottgröße bis 0,02 m² 				Stück …..	............	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,05 m²		Stück …...	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,10 m²		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,20 m²		Stück ….	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,30 m²		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,40 m²		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,50 m²		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,60 m²		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,70 m²		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,80 m²		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,90 m²		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 1,00 m²		Stück …..	……….	……….

Pos. 2. …

Zulagepreis für die Aufleistung der Massivbauteile

der Pos. 1 auf eine Dicke von 200 mm mittels

ISIBOARD-Kalzium-Silikat-Brandschutzplatten,

Streifenbreite 100 mm. Die Befestigung hat mit Fischer-

Ankern FNA, Abstand < 200 mm zu erfolgen.                   m …..	……….	……….