Ausschreibungstext für ISILASTIK B5 Mineralfaserfuge EI 90 / EI 120

Fugenvorbereitung

Fugen entstauben und reinigen, ggf. vorhandene

Fugenfüllstoffe vollständig entfernen		€/m ......,..         	GP €    ......,..

Brandschutzfugen zwischen Massivwänden

Vertikale Bauteilfuge EI 120 in Massivwänden, Wanddicke ≥120 mm mit Mineralfaserplatten, nichtbrennbar A1, Raumgewicht ≥50 kg/m³ vollständig verfüllen. Einseitig ist die Oberfläche der Mineralfaserplatte mit der ISILASTIK Brandschutzbeschichtung B5, einschließlich eines Randbereichs der angrenzenden Massivwände in einer Breite von je 20 mm. Trockenschichtdicke 1,0 mm (Naßschichtdicke 1,3 mm) zu beschichten

Angebotenes System :

HBT-ISILASTIK B5 Fugensystem EI 120

Ausführung nach ETA-18/0687 bzw. der aktuellen

Leistungserklärung

Fugenbreite : ...... mm				€/m .....,..		GP €	......,..

Brandschutzfuge zwischen Massivdecken

Horizontale  Bauteilfuge Feuerwiderstandsklasse EI 120, in Massivdecken, Deckendicke ≥150 mm mit Mineralfaserplatten, nichtbrennbar A1, Raumgewicht ≥50 kg/m³ vollständig verfüllen.

Einseitig ist die Oberfläche der Mineralfaser-platte von oben oder von unten mit der ISILASTIK Brandschutzbe-schichtung B5, einschließlich eines Randbereichs der angrenzenden Massivdecke in einer Breite von je 20 mm. Trockenschichtdicke 1,0 mm (Naßschichtdicke 1,3 mm) zu beschichten

Angebotenes System :

HBT-ISILASTIK B5 Fugensystem  EI 120

Ausführung nach ETA-18/0687 bzw. der aktuellen

Leistungserklärung

Fugenbreite : ...... mm				€/m .....,..		GP €	......,..

Brandschutzfuge Deckenrandfugen

Horizontale  Bauteilfuge, Feuerwiderstandsklasse EI 120 wischen  Massivdecken und Massiv-wänden, Deckendicke ≥150 mm mit Mineral-faserplatten, nichtbrennbar A1, Raumgewicht ≥50 kg/m³ vollständig verfüllen. Einseitig ist die Oberfläche der Mineralfaserplatte von oben oder von unten mit der ISILASTIK Brandschutzbe-schichtung B5, einschließlich eines Randbereichs der angrenzenden Massivdecke und der Massivwand in einer Breite von je 20 mm. Trockenschichtdicke 1,0 mm (Naßschichtdicke 1,3 mm) zu beschichten.

Angebotenes System :

HBT-ISILASTIK B5 Fugensystem EI 120

Ausführung nach ETA-18/0687 bzw. der aktuellen

Leistungserklärung

Fugenbreite : ...... mm				€/m .....,..		GP €	......,..

Brandschutzfuge Deckenrandfugen an Stahlprofil

Horizontale Deckenrandfuge, Feuerwiderstands-klasse EI 90   zwischen  Massivdecke und Stahl-profil, Deckendicke ≥150 mm mit Mineralfaserplatten, nichtbrennbar A1, Raum-gewicht ≥50 kg/m³ vollständig verfüllen.

Einseitig ist die Oberfläche der Mineralfaser-platte von unten mit der ISILASTIK Brand-schutzbeschichtung B5, einschließlich eines Randbereichs der angrenzenden Massivdecke und des Stahlprofils in einer Breite von je 20 mm. Trockenschichtdicke 1,0 mm (Naßschichtdicke 1,3 mm) zu beschichten.

Angebotenes System :

HBT-ISILASTIK B5 Fugensystem EI 90

Ausführung nach ETA-18/0687 bzw. der aktuellen

Leistungserklärung

Fugenbreite : ...... mm				€/m .....,..		GP €	......,..

Brandschutzfuge Deckenrandfugen an Stahlprofil

Horizontale Deckenrandfuge, Feuerwiderstands-klasse EI 120   zwischen  Massivdecke und Stahl-profil, Deckendicke ≥150 mm mit Mineralfaserplatten, nichtbrennbar A1, Raum-gewicht ≥50 kg/m³ vollständig verfüllen.

Einseitig ist die Oberfläche der Mineralfaser-platte von oben mit der ISILASTIK Brand-schutzbeschichtung B5, einschließlich eines Randbereichs der angrenzenden Massivdecke und des Stahlprofils in einer Breite von je 20 mm. Trockenschichtdicke 1,0 mm (Naßschichtdicke 1,3 mm) zu beschichten.

Angebotenes System :

HBT-ISILASTIK B5 Fugensystem EI 120

Ausführung nach ETA-18/0687 bzw. der aktuellen

Leistungserklärung

Fugenbreite : ...... mm				€/m .....,..		GP €	......,..