Ausschreibungstext für HBT-ISIFLEX-Fugenelement

Pos. …..

Liefern und einbauen von HBT-ISIFLEX-Fugen-

elementen zum brandschutztechnischen Ver-

schluss von Fugen zwischen Massivbauteilen

in der Feuerwiderstandsklasse EI 30/60/90/120/180

nach EN 1366-4.

Die Fugenelemente sind durch zusammendrücken

in die Fugen einzubringen, die Kopfstöße der Elemente

sind mit HBT-ISIFLEX-Fugensilikon untereinander

zu verkleben. Die Fugenflanken der Massivbauteile

sind vor dem Einbringen der Fugenelemente zu

reinigen. Unebene Flächen ggf. vorher mit HBT-

Brandschutzmörtel M3 ausgleichen. Fugenflanken-

Bewegungen < 60 % müssen aufgenommen werden.

Das Fugenelement ist nach dem Klassifizierungsbericht

Der MFPA, Leipzig einseitig einzubauen. Die Fugen-

elemente sind nach dem Einbringen selbstsichernd.

Fugenbreite     : 10 - 17 mm

Elementbreite  : 25 mm

Elementlänge  : 1.000 mm                          		m/€	…..		……….

Pos. …..

s.w.v., jedoch

Fugenbreite     : 18-25 mm

Elementbreite  : 35 mm

Elementlänge  : 1.000 mm   				m/€	…..		……….

Pos. …..

s.w.v., jedoch

Fugenbreite     : 26-35 mm

Elementbreite  : 50 mm

Elementlänge  : 1.000 mm    				m/€	…..		………

Pos. …..

s.w.v., jedoch

Fugenbreite     : 36-45 mm

Elementbreite  : 65 mm

Elementlänge  : 1.000 mm   				m/€	…..		……..

Pos. …..

s.w.v., jedoch

Fugenbreite     : 46-60 mm

Elementbreite  : 86 mm

Elementlänge  : 1.000 mm   				m/€	…..		………

Pos. …..

s.w.v., jedoch

Fugenbreite     : 61-76 mm

Elementbreite  : 108 mm

Elementlänge  : 1.000 mm					m/€	…..		……….

Pos. …..

s.w.v., jedoch

Fugenbreite     : 77-92 mm

Elementbreite  : 130 mm

Elementlänge  : 1.000 mm					m/€	…..		……….

Pos. …..

s.w.v., jedoch

Fugenbreite     : 93-100 mm

Elementbreite  : 152 mm

Elementlänge  : 1.000 mm 				m/€	…..		………

Pos. …..

Zulagepreis zu Pos. …. für eine zusätzliche

Lagesicherung der Elemente im Massivbauteil

durch einseitige Verklebung mit HBT-ISIFLEX-

Fugensilikon, Verklebung vollflächig in der Breite

des Fugenelements						m/€	…..		………

Pos. …..

Zulagepreis für eine gas- und wasserdichte

Ausführung der Fuge durch eine Beschichtung

der sichtbaren Fläche der Fugen mit

HBT-ISIFLEX-Fugensilikon in einer Schicht-

dicke von 8 mm

Farbe : grau / weiß 						m/€	…..		……….

Pos. …..

Zulagepreis für einen mechanischen Schutz der

Fugenelemente mittels einer Abdeckung aus

Holzleisten/Alu-Flachprofilen/Stahl-Flachprofilen/

Elastomer-Fugenbands. Die Befestigung erfolgt

einseitig an das Massivbauteil mittels Schrauben

und Dübel, Abstand untereinander 500 mm.

An die Befestigung ist keine Brandschutzan-

forderung gestellt.

Breite des Abdeckprofils :	….. mm

Farbe des Abdeckprofils :	….. mm			m/€	…..		………