Ausschreibungstext für Verfüllung von Ankertaschen

Pos. .....

Schalungsfreie, statische und brandschutz-technische Verfüllung der Ankertaschen von Massiv-Fertigwandelementen der Feuer-widerstandsklasse REI 30 / 60 / 90 / 120 mittels HBT-Brandschutzmörtel M3, Mörtel-klasse M10 nach EN 998-2 – amtlicher Nachweis MPA Dresden – Nr. 06-6-4041/2.04.

Der Brandschutzmörtel ist mittels Pumpe gefügedicht in die Ankertaschen zu pressen. Die sichtbare Oberfläche der Fugen ist auf  beiden Seiten glatt abzuziehen.

Wanddicke		:	.......... mm

### Fugenbreite		:	.......... mm

Menge		:	.......... m

Schalungslöcher - Sternspreizen

Pos. .....

Schall- und brandschutztechnischer Verschluss von Schalungslöcher, Löcher von Sternspreizen in Massivwänden der Feuerwiderstandsklasse R / EI 30 / 60 / 90 120 unter Verwendung des HBT-Brandschutzmörtels M3. Der Mörtel ist mittels Handpumpe gefügedicht in der Dicke des Baujteils einzubringen. Ggf. vorhandene Schalungsrohre, brennbare oder nichtbrennbare Schalungsrohre müssen nicht entfernt werden.

Amtlicher Nachweis des Mörtels,  Mörtelklasse CS IV nach EN 998-1 – amtlicher Nachweis MPA Dresden – Nr. 06-6-4014/2.

Wanddicke		:	.......... mm

### Lochgröße Ø          	:	.......... mm

Menge		:	.......... Stück

20160512