Ausschreibungstext  für  nichtbrennbare Leitungen mit Dämmung im Bauteil

Pos. .....

Abschottung von nichtbrennbaren Rohren in Massivbauteilen. Zur Körperschallentkop-plung und zur schubelastischen Isolierung sind  die Leitungen innerhalb des Massivbauteils mit der ISILIT-Rohrbandage NBR einlagig - 20 mm zu umwickeln. Dämmung  nichtbrennbar,  Schmelzpunkt > 1000°, RG > 96 kg/m³. Eine weiterführende Dämmung erfolgt nicht. Die Öffnung im Massivbauteil ist unter Verwendung von HBT-Brandschutzmörtel M3, Mörtelklasse CS IV nach DIN EN 998-1. – amtlicher Nachweis MPA Dresden – Nr. 06-6-4014/2 zu vermörteln. Die Abstandsregelung der Leitungen nach LAR 2005 – Abs. 4.3.2 sind ggf. zu beachten.

Wanddicke		:	.......... mm

### Deckendicke		:	…….. mm

### Schottgröße		:	......... x ......... mm

Menge		:	.......... Stück

Feuerwider-standsklasse F 30 / F 60 / F 90

070828