Ausschreibungstext für ISIFOAM-Kombischottsystem BDS 170  S 90

Massivbauteil

Pos. 1. …

Brandschutz-Stein - Kombischott S 90 nach

DIN 4101-9, System ISIFOAM,  mit

ISIFOAM-Brandschutzusteinen 170 BDS N,

Zulassungsnummer : Z-19.15- 1744 zur Abschottung

von Elektrokabeln, Lichtwellenleitern und nichtbrennbaren

Rohren <168 mm, in Massivbauteilen der Feuer-

widerstandsklasse F 90 / REI 90 / EI 90

Wanddicke > 100 mm

Deckendicke > 150 mm.

Angebotenes Fabrikat: …………………….

Zulassungsnummer    : …………………….

Maximale Belegung der Öffnungsfläche 60 %.

Maximale Schottgröße b=< 575 x 875 mm,

Schottgröße bis 0,10 m² 				Stück …..	............	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,20 m²		Stück ….	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,30 m²		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,40 m²		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,50 m²		Stück …..	……….	……….

Pos. 2. …

Zulagepreis für die Aufleistung der Massivbauteile

der Pos. 1 auf eine Dicke von 170 mm mittels

ISIBOARD-Kalzium-Silikat-Brandschutzplatten,

Streifenbreite 100 mm. Die Befestigung an die Massiv-

Bauteile hat mit Fischer-Ankern FNA,

Abstand < 200 mm zu erfolgen.                                  m …..	……….	……….

Pos. 3. …

Zulagepreis für den Anbau von Rockwool-

Rohrschalen RS 835, nichtbrennbar, Schmelzpunkt >1.000° C,

zu der v. g. Kombiabschottungen, an Rohre > 63,5 mm,

Anordnung beidseitig, Länge > 600 mm,

Befestigung mit Wickeldraht – 4 Wicklungen je Seite

Rohrwerkstoff: Edelstahl, Stahl, Guss

Rohrdurchmesser > 63,5 mm	                                    m …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser bis   70 mm                    m …... 	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser bis   80 mm                    m …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser bis 100 mm                    m …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser bis 125 mm                    m …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser bis 140 mm                    m …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser bis 168 mm	    m …..	……….	……….

Pos. 4. …

Zulagepreis für den Anbau von Rockwool-

Rohrschalen RS 835, nichtbrennbar, Schmelzpunkt >1.000° C,

zu der v. g. Kombiabschottungen, an Rohre > 63,5 mm,

Anordnung beidseitig, Länge > 800 mm,

Befestigung mit Wickeldraht – 5 Wicklungen je Seite

Rohrwerkstoff: Kupferrohre

Rohrdurchmesser bis 22 mm	                                    m …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser bis   28 mm                    m …... 	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser bis   35 mm                    m …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser bis   42 mm                    m …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser bis   54 mm                    m …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser bis 88,5mm                    m …..	……….	……….